## Slide 1: 微處理實驗
實驗四：中斷程序
—EXTI、NVIC
Dept. of E. E., Tamkang University

## Slide 2: 大綱
實驗目的
使用的元件設備
實驗原理
本單元實習
範例講解

## Slide 3: 實驗目的
熟悉HT32F52352的軟體開發套件
學習HT32F52352外部中斷 / 事件控制器(EXTI)
學習HT32F52352嵌套向量中斷控制器(NVIC)

## Slide 4: 使用的元件設備
HT32F52352開發板
ESK32-20001擴充板

## Slide 5: 實驗原理—EXTI (1/4)
外部中斷 / 事件控制器(External Interrupt/Event Controller, EXTI)
  當設定好的中斷訊號源被激活時，中斷控制器可以暫停目前所執行的程式，跳到中斷程式執行，執行完成後回到原本被暫停的程式繼續執行。
  包含五種觸發類型，分別為：低準位、高準位、正緣觸發、負緣觸發與正負緣觸發。

## Slide 6: 實驗原理—EXTI (2/4)
去抖動功能

## Slide 7: 實驗原理—EXTI (3/4)
用於AFIO的API
  AFIO設定EXTI
    AFIO_EXTISourceConfig( AFIO_EXTI_CH_x, AFIO_ESS_Px)
    AFIO_EXTI_CH_x
      AFIO_EXTI_CH_0
      AFIO_EXTI_CH_1
      ……
    AFIO_ESS_Px
      AFIO_ESS_PA
      AFIO_ESS_PB
      ……

## Slide 8: 實驗原理—EXTI (4/4)
用於EXIT的API
  宣告EXTI_InitTypeDef結構
    EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct
  標記中斷通道
    EXTI_InitStruct.EXTI_Channel = (數值0~15)
  標記是否啟用去抖動
    EXTI_InitStruct.EXTI_Debounce = EXTI_DEBOUNCE_x
  標記去抖動閥值
    EXTI_InitStruct.EXTI_DebounceCnt = (數值0~65535)
  標記觸發類型
    EXTI_InitStruct.EXTI_IntType = EXTI_x_EDGE
  依標記的參數初始化
    EXTI_Init(&EXTI_InitStruct)
  啟用中斷
    EXTI_IntConfig( (數值0~15) , ControlStatus);
  取得指定通道中斷狀態
    EXTI_GetEdgeStatus( (數值0~31) ,EXTI_x_EDGE )
  清除指定通道中斷狀態
    EXTI_ClearEdgeFlag( (數值0~31) )
  EXTI_DEBOUNCE_x
    EXTI_DEBOUNCE_DISABLE
    EXTI_DEBOUNCE_ENABLE
  EXTI_x_EDGE
    EXTI_LOW_LEVEL
    EXTI_HIGH_LEVEL
    EXTI_NEGATIVE_EDGE
    EXTI_POSITIVE_EDGE
    EXTI_BOTH_EDGE
  ControlStatus
    DISABLE
    ENABLE

## Slide 9: 實驗原理—NVIC (1/2)
嵌套向量中斷控制器(Nested Vectored Interrupt Controller, NVIC)
  為了減少延遲並提高中斷處理效率，CortexTM-M0+ 提供了緊密耦合集成部分，即嵌套向量中斷控制器 NVIC。 NVIC 控制系統異常及包括如使能 / 除能控制，優先級，清除 - 掛起，有效狀態報告，軟件觸發和向量表重置功能的外設中斷。
進入中斷後
  取得此系列通道中斷狀態
    如EXTI4_15_IRQn需要確認本次是由EXIT4~EXIT15哪個觸發
  清除指定通道中斷狀態
  按照確認後的通道執行對應的程式

## Slide 10: 實驗原理—NVIC (2/2)
用於EXIT的API
  啟用中斷請求
    NVIC_EnableIRQ( x_IRQn )
  設定中斷優先序
    NVIC_SetPriority( x_IRQn, (數值0~31) )
  x_IRQn
    EXTI0_1_IRQn
    EXTI2_3_IRQn
    EXTI4_15_IRQn
    ……

## Slide 11: 本單元實習 (1/3)
修改官方範例…\example\EXTI\GPIO_Interrupt
功能:當主函式在執行中，按下按鈕後進入中斷函式改變旗標後，再回到主函式依旗標顯示LED燈
開關狀態 | 旗標(flag) | LED顯示旗標狀態
Wakeup Button按下 | 0 | LED0亮
Key1 Button按下 | 1 | LED1亮
Key2 Button按下 | 2 | LED2亮

## Slide 12: 本單元實習 (2/3)
流程圖

## Slide 13: 本單元實習 (3/3)
LED、Button腳位圖

## Slide 14: 範例講解 (1/8)
main.c
  設定全域變數
  設定CKCU，啟用需要的腳位(PB、PC 、PD 、AFIO 、EXTI)

## Slide 15: 範例講解 (2/8)
  GPIO設定
設定GPIO (參考 電路圖)

## Slide 16: 範例講解 (3/8)
  EXTI設定
    分別設定三個按鈕的中斷參數
    沒有改變的參數可以沿用前面
    的設定
    只需初始化與啟用中斷

## Slide 17: 範例講解 (4/8)
  NVIC設定
    啟用EXTI功能
    設定中斷優先序

## Slide 18: 範例講解 (5/8)
  設定按鍵旗標功能

## Slide 19: 範例講解 (6/8)
  主程式

## Slide 20: 範例講解 (7/8)
ht32f5xxxx_01_it.c
  先找到所使用的晶片HT32F52352_SK
  設定中斷副函式

## Slide 21: 範例講解 (8/8)
驗收:將中斷副函式中
  以任意順序快速按下三個按鈕，並觀察三個按鈕的中斷優先序差別
  for(i=0;i<100000;i++);
  改為
  for(i=0;i<10000000;i++);

## Slide 22
Thanks for your attention!